## Slide 1
Модуль «Оценка и снижение геотехнических и гидрогеологических рисков»
Упражнение E-1. Потоковая сеть
Плотина во Франкфурте (Майн), местный центр Рёдельхайм на реке Нидда для регулирования уровня воды ( Источник: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ca/Niddawehr.jpg ).
Lecturer: Dr. Erkin Khaltursunov
e.khaltursunov@polito.uz

## Slide 2
Назначение задач _
Упражнение E-1: Поточная сеть
Для конструкции водослива, показанной на рисунке 1, необходимо обработать следующие моменты:
а) Графическое построение проточной сети
б) Определение распределения давления воды на водосливе
в) Коэффициент водопроницаемости k грунта определяется по объемному расходу 3,50 м 3 в час и метру водослива, измеренному в подводном течении .
Рисунок E - 1.1: Строительство плотины

## Slide 3
Помощь в решении
Вспомогательные средства для решения упражнения E-1:
Рисунок E - 1.2: Строительство в плотина - поток сеть .

## Slide 4
Помощь в решении
Рисунок E - 1.3: Строительство в плотина - вода давление распределение .

## Slide 5
Помощь в решении
Рисунок E-1.4: Готово поток сеть .

## Slide 6
Помощь в решении
Таблица E.1-1: Определение распределения давления воды .
Точка | № _ | г [м] | u [кН/м 2 ]
а | - | 10,5 | он _ знак равно 10 · (10 , 5 - 10 , 5 - 0 · 0 , 389) знак равно 0 , 0
б | 0 | 6,0 | 
с | 1 | 6,0 | 
г | 2 | 6,0 | он д = 10 · (10 , 5 − 6 , 0 − 2 · 0 , 389) = 37 , 2
е | 3 | 6,0 | он _ знак равно 10 · (10 , 5 - 6 , 0 - 3 · 0 , 389) знак равно 33 _ 3
ф | 4 | 6,0 | он ф знак равно 10 · (10 , 5 - 6 , 0 - 4 · 0 , 389) знак равно 29 , 4
грамм |  | 6,0 | 
час | 5 | 3,8 | он ч знак равно 10 · (10 , 5 - 3 , 8 - 5 · 0 , 389) знак равно 47 _ 6
я | 6 | 3.0 | он я знак равно 10 · (10 , 5 - 3 , 0 - 6 · 0 , 389) знак равно 51 _ 7
Дж | 7 | 3.2 | он дж знак равно 10 · (10 , 5 - 3 , 2 - 7 · 0 , 389) знак равно 45 , 8
к | 8 | 4.0 | он к знак равно 10 · (10 , 5 - 4 , 0 - 8 · 0 , 389) знак равно 38 , 9
л | 9 | 6,0 | он л знак равно 10 · (10 , 5 - 6 , 0 - 9 · 0 , 389) знак равно 10 , 0
м | - | 7,0 | он м знак равно 10 · (10 , 5 - 7 , 0 - 9 · 0 , 389) знак равно 0 , 0

## Slide 7
Графическое построение проточной сети
Упражнение E-1: Поточная сеть — Решение
а) Графическое построение сети потоков
Основные правила :
Эквипотенциальные линии (EPL) и линии тока (SL) должны быть ортогональны друг другу.
EPL и SL образуют сетки примерно квадратной формы.
EPL не должны пересекаться .
SL не должны резать друг друга.
Метод работы :
Рисование краевых линий тока (ESL, рис. 2).
Рисование краевых эквипотенциальных линий (EEPL, рис. 3).
Выбор количества каналов потоков н с ( любой ). Здесь : n s = 3.
Рисуем СЛ. Русла рек становятся все шире под шпунтовой стенкой с увеличением глубины и рядом с водосливом с увеличением расстояния до водослива (рис. 4, 5).
Нанесение EPL (перпендикулярно ESL и SL). Сетка между SL и EPL должна быть квадратной. Проверка путем рисования кругов (рис. 6).
Итерационная коррекция (перерисовка) сетки до выполнения всех условий (рис. 7, 1) .

## Slide 8
Графическое построение проточной сети
Рисунок E-1.1: Поточная сеть .
EEPL
EEPL
ESL

## Slide 9
Графическое построение проточной сети
Рисунок Е-1.2: Построение краевых линий тока.
Рисунок E-1.3: Построение краевых эквипотенциальных линий .
верхний край рационализировать
ниже край рационализировать
край рационализировать
( самый высокий эквипотенциал)
край рационализировать
( самый низкий эквипотенциал)

## Slide 10
Графическое построение проточной сети
Рисунок E-1.4: Начальное направление эквипотенциала и линий тока .
Рисунок E-1.5: Линии тока .
рационализировать
эквипотенциальная линия
постепенно шире
постепенно шире
постепенно шире
равномерно, постоянно

## Slide 11
Графическое построение проточной сети
Рисунок E-1.6: Эквипотенциал.
Рисунок E-1.7: Поточная сеть .

## Slide 12
Определение распределения давления воды на водосливе
б) Определение распределения давления воды на водосливе
стоячая вода (отсутствие относительного движения между водой и зернами) = распределение гидростатического порового давления воды .
проточная вода = поровое давление воды зависит от гидравлического потенциала .
Рисунок E-1.8: Общие сведения.
базовая плоскость
точка я

## Slide 13
Определение распределения давления воды на водосливе
Общий:
В каждом точка :
= геодезическая высота
= гидростатическая высота
= пора вода давление
= единица масса из вода
= потенциал, который уменьшается между двумя эквипотенциальными линиями
= общая разность потенциалов
= число потенциальных различий
= количество разностей потенциалов, которые уменьшаются между стороной избыточного давления воды и
точка ( здесь :) _
= общий потенциал на стороне избыточного давления воды
Здесь :

## Slide 14
Давление воды (Пожалуйста, введите значения в Таблицу E-1.1 в главе «Помощь в решении»!) :
Определение распределения давления воды на водосливе
базовая плоскость
точка я

## Slide 15
Давление воды (Пожалуйста, введите значения в Таблицу E-1.1 в главе «Помощь в решении»!) :
Определение распределения давления воды на водосливе
а
б
грамм
я
м
базовая плоскость
точка я

## Slide 16
Определение распределения давления воды на водосливе
Рисунок E-1.9: Вода давление распределение .

## Slide 17
Коэффициент проницаемости/гидравлической проводимости k
в ) Коэффициент Проницаемость / Гидравлический проводимость
Поток через поток _ или же Текущий канал :
с :
= скорость из расход , расход , ток скорость
= гидравлический градиент
= поток дорожка между двумя потенциальными линиями
= размеры ячейки проточной сети
Ячейки проточной сети имеют квадратную форму, поэтому применяется следующее :
Общий объем поток через ручей или же Текущий каналы :
Рисунок Е-1.10: Поток через поток или текущий канал .
Коэффициент _ проницаемость к :