## Slide 1: Механика горных пород
Профессор Моника Барберо
Туринский политехнический университет

## Slide 2: Урок 1 – Содержание
Массив горных пород, ненарушенная горная порода и геологический разрыв
Инженерно-геологическая модель
Классификация разрывов
Стереографическая проекция

## Slide 3: Массив горных пород, ненарушенная горная порода и геологический разлом
Массив горных пород состоит из двух элементов: ненарушенной породы и разрывов.
Разрывы со сходным расположением, геологическим происхождением и характеристиками относятся к одному и тому же типу образований.

## Slide 4
Чилийский вулканический туф

## Slide 5
Чилийский вулканический туф

## Slide 6
В массиве горных пород могут возникать основные разрывы, обусловленные геологическими причинами (например, разломы).
Они обычно имеют сложную морфологию и играют важную роль в поведении массива горных пород.

## Slide 7
Горный массив можно рассматривать как трещиноватую среду, на поведение которой большое влияние оказывают механические характеристики двух элементов: ненарушенной породы и разрывов.
Прочность, деформируемость, проницаемость, характеристики определяющие поведение массива горных пород зависят от сложной комбинации вклада этих двух основных элементов и их взаимодействия.
По этим причинам характеристика массива горных пород не является простым процессом: она начинается с лабораторных испытаний для измерения механических и физических параметров в малом масштабе и достигает параметров реального масштаба с помощью методики классификации массива горных пород.
Следует также учитывать масштабный эффект в массивах горных пород.
Переход от малого к реальному масштабу основан на классификации массива горных пород.

## Slide 8
scale effect
Буровое отверстие
Масштабный эффект
Туннель
Большие подземные раскопки

## Slide 9: Инженерно-геологическая модель
Комплексы разрывов и трещин разделяют массив породы на множество блоков породы.
Исходя из соотношения между представительным размером блока и размером анализируемого инженерного сооружения (диаметр образца породы, диаметр тоннеля, толщина оползня...), следует выбрать другую инженерно-геологическую модель для представления задачи:
Эквивалентное моделирование континуума- если размер блока мал по сравнению с анализируемым сооружением;
Моделирование дисконтинуума - если размер блока такой же, как у анализируемой структуры, или если один из серии разрывов значительно слабее других. В этих случаях устойчивость конструкции следует анализировать, рассматривая механизмы разрушения, связанные со скольжением или вращением блоков и клиньев, определяемых пересекающимися структурными особенностями.

## Slide 10
Переход от неповрежденного к сильно раздробленному массиву горных пород с увеличением размера блока (из угла Хоека)
Неповрежденный образец горной породы – использовать уравнение 5
Сильно раздробленный массив горных пород- использовать уравнение 1
Множество соединенных групп-используйте уравнение 1 с осторожностью
одна соединенная группа- не использовать критерии Хоека- Брауна
две соединенные группы- не использовать критерии Хоека- Брауна

## Slide 11
Эквивалентная континуальная модель требует определения прочности и деформируемости горной массы, то есть:
- Материальное уравнение
- Критерий прочности
- Модуль деформируемости
Модель дисконтинуумов требует определения прочности и деформируемости неповрежденной породы и разрывов, а именно:
Для неповрежденной породы:
- Материальное уравнение
- Критерий прочности
- Упругие параметры (модуль Юнга и коэффициент Пуассона).
Для разрывов:
- Критерий сопротивления сдвигу
- Нормальная и тангенциальная жесткость

## Slide 12: Классификация разрывов
Следующие характеристики являются показательными для разрывов горных пород:
- Расположение
- Интервал
- Устойчивость
- Шероховатость
- Прочность структуры
- Раскрытие (разделение)
- Заполнение
- Наличие воды

## Slide 13: Классификация разрывов: Расположение
Ориентация скального разрыва в географическом пространстве измеряется в соответствии с предположением, что каждый разрыв представлен средней плоскостью
Положение плоскости соединения определяется двумя углами:
направление наклона α, которое представляет собой направление, измеренное по часовой стрелке от севера (0°) линии с максимальным наклоном в наклонной плоскости; обычно выражается углом от 0° до 360°
угол наклона ψ, который представляет собой степень наклона; это острый угол между плоскостью и горизонтальной плоскостью (измеряется как острый угол между линией максимального наклона наклонной плоскости и ее горизонтальной проекцией); обычно выражается углом от 0° до 90°
Предполагается, что разрывы, характеризующиеся схожим положением, принадлежат к одному и тому же формированию (семейству)

## Slide 14
Направление наклона, α
Линия максимального наклона
angolo di inclinazione
Угол наклона, ψ
СЕВЕР

## Slide 15: Классификация разрывов: Интервалы
Интервалы
Интервал - это расстояние между двумя прилегающими разрывами, принадлежащими к одному и тому же массиву; он измеряется в направлении, перпендикулярном к разрывам.
Когда массив определен, он характеризуется средним значением расстояния между ними.
set
set
set

## Slide 16
Пример интервального статистического распределения в множестве разрывов
предельно близко
очень близко
близко
умеренно
широко
очень широко
Предельно широко
Интервалы
Число наблюдений

## Slide 17: Классификация разрывов: Устойчивость
Устойчивость разрыва - это размер зоны контакта между гранями разрыва. Обычно она принимается за длину следа разрыва, наблюдаемого на обнажении.
Устойчивость зависит от того, как разрыв заканчивается в массиве породы: он может пересекать другой разрыв или заканчиваться в неповрежденной породе.
Когда массив определен, он характеризуется средним значением устойчивости.

## Slide 18
Схема устойчивости
Не устойчивый
устойчивый

## Slide 19: Классификация разрывов: Шероховатость
Грани разрыва характеризуются так называемой мелкомасштабной шероховатостью, то есть шероховатостью, измеренной в лаборатории.
В крупном масштабе (в масштабе реальных условий) разрыв может иметь волнистость. Она измеряется по отношению к средней плоскости разрыва.
Для определения геометрического контура используются фотографические и фотограмметрические методы, а также лазерные или механические профилометры.
Когда массив определен, он характеризуется средним значением шероховатости.

## Slide 20
Мелкомасштабная (1 и 2) и крупномасштабная шероховатость
Волнистость

## Slide 21
Определение шероховатости производится с помощью механического профилометра (гребенка Бартона, гребенка со скользящими иглами):
Или лазерным профилометром

## Slide 22
Типичные виды шероховатости и предлагаемая терминология
Длина каждого из видов может варьироваться от 1 до 10 м
Горизонтальная шкала равна вертикальной
неровный
ровный
гладкий
неровный
ровный
гладкий
неровный
ровный
гладкий
плоский
волнистый
сегментированный

## Slide 23
Типичные виды шероховатости и соответствующие значения Коэффициента Шероховатости Соединения(JRC)
Оценка JRC
Шкала
Типичные виды шероховатости для диапазона JRC:
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ МЕТОДЫ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПИСАНИЯ РАЗРЫВОВ

## Slide 24: Классификация разрывов: Прочность структуры
Прочность структуры - это прочность на сопротивление сжатию граней разрыва. Она может быть ниже, чем прочность на одноосное сжатие неповрежденной породы из-за воздействия атмосферных факторов и изменения стенок разрывов.
Для измерения прочности структуры используется склерометр (молоток Шмидта).
Когда массив определен, он характеризуется средним значением прочности структуры разрыва.

## Slide 25
Молоток Шмидта и корреляционная диаграмма: примеры
Плотность горных пород
молоток вертикально направлен вниз
прочность горных пород на сжатие поверхности
средний диапазон прочности для большинства горных пород

## Slide 26: Классификация разрывов: Оценка JCS
Можно выделить четыре условия возникновения разрывов :
Если стенки разрыва не подвергаются выветриванию, то прочность на сжатие соединения (JCS) принимается равной одноосной прочности на сжатие неповрежденной породы, ci
Если стенки подверглись обветриванию, JCS<ci
Если процесс изменения затрагивает горную массу, то JCS еще больше уменьшается
Если массив горной породы находится на прогрессирующей стадии изменения, значение JCS может быть получено следующим образом:
  испытания на одноосное сжатие или испытания точечной нагрузкой образцов горных пород (1 и 4)
  испытания Шмидта-Гуммера на межфазных стенках (2)
  испытания на одноосное сжатие или испытания точечной нагрузкой образцов горных пород, взятых из измененной части массива горных пород (3)

## Slide 27: Классификация разрывов: Раскрытие ( разделение)
Раскрытие разрыва - это расстояние между его гранями. Зазор между двумя гранями разрыва может быть заполнен воздухом, водой или другими материалами.
примеры раскрытия разрывов горных пород
закрытый разрыв
раскрытый разрыв
Заполненный разрыв
opening

## Slide 28: Классификация разрывов: Заполнение
Заполняющий материал разъединяет две грани разрыва.
Он может состоять из песка, ила, глины, брекчии...
Примеры заполненных разрывов

## Slide 29: Классификация разрывов: Наличие воды
Поток воды возникает в разрывах, так как их проницаемость больше, чем у неповрежденной породы.
В зоне разрыва поток может проникать в массив породы.

## Slide 30
Количество и расположение наборов соединений определяют форму блоков породы в массиве горных пород
Расстояние между разрывами и их взаимные пересечения определяют объем блоков породы.
одна основная группа разрывов
три основных группы разрывов

## Slide 31
Примеры геометрии массива горных пород:
a) блочный;
b) неравномерный;
c) плоский;
d) столбчатый

## Slide 32: Стереографическая проекция
Данные, полученные при геомеханическом исследовании, позволяют определить основные группы разрывов в массиве горных пород и их среднее расположение.
Определение основных групп обычно производится на основе данных об расположении.
Эти данные должны быть интерпретированы с помощью статистического подхода.
Для представления большого количества данных о расположении существуют стереографические проекции.

## Slide 33
В ходе геомеханического исследования собираются следующие характеристики разрывов:
Номер
Тип
Интервал между ними
Устойчивость
Расположение
Заполнение
Присутствие воды
Литология
Прочность структуры(стен)
Раскрытие
Форма
Шероховатость

## Slide 34: Стереографическая проекция разрывов
Большой круг
Опорная сфера
средняя плоскость, представляющая разрыв

## Slide 35
Плоскость разрыва проецируется на горизонтальную плоскость в виде полюса и большого круга. Нижнее полушарие выбрано в качестве опорного полушария.
проекция большой окружности
проекция полюса
плоскость разрыва

## Slide 36: Экваториальная сетка
Исходное полушарие покрыто сеткой параллелей и меридианов таким образом, что экваториальная плоскость перпендикулярна направлению Север-Юг.
Проекция сетки на горизонтальную плоскость - это экваториальная сетка.
линия экваториальной плоскости

## Slide 37: Полярная сетка
Исходное полушарие покрыто сеткой параллелей и меридианов таким образом, что экваториальная плоскость является горизонтальной.
Проекция сетки на горизонтальную плоскость - это полярная сетка.
линия экваториальной плоскости

## Slide 38
Reticolo polare
Proiezione equivalente
Reticolo equatoriale
Proiezione equivalente
Полярная сетка
Экваториальная сетка

## Slide 39: Характерное расположение множеств разрывов: Пример
Псевдогоризонтальный: близко к границе сетки
Псевдовертикальный: близко к центру сетки
Полюс
Цвет
Наклон
Направление наклона
Ярлык
пользовательские плоскости

## Slide 40: Характерное расположение множеств разрывов: Пример
Группа | Расположение (DIP/DIP DIR)
K1 | 020°/80°
K2 | 154°/78°
K3 | 044°/80°
str | 310°/20°
K4 | 090°/80°
str
K4
K1
K2
K3
K1
K2
str
K3
K4
K1
K2
K3
K4
str

## Slide 41: Пример распределения интервалов для определенного группы (группа 1)
Когда основные группы разрывов определены, все остальные характеристики могут быть интерпретированы статистически с помощью интограмм
Интервалы (м) Группа 1
Количество
Другие