## Slide 1: Механика грунта
Проф. Крунослав Минажек
Осиекский университет Йосип Юрай Штроссмайера

## Slide 2: Содержание:
Введение
Коэффициент бокового давления земли
Случаи бокового давления Земли
Теории бокового давления Земли
Теория бокового давления Земли Ранкина
Теория бокового давления Земли Кулона
Распределение давления на грунт
Проектирование подпорных стен - внешняя устойчивость

## Slide 3: Введение
В геотехнике часто требуется принять боковое давление на грунт и восстановить/ограничить боковые перемещения грунта.
Для проектирования земляных подпорных сооружений необходимо определить боковое давление грунта, действующее между подпорными сооружениями и удерживаемыми массами грунта.
Подпорная конструкция
Давление Земли

## Slide 4: Введение
Боковое давление грунта имеет большое значение для проектирования различных конструкций :
  Укрепляемые стены (стены подвалов, дорожные и железнодорожные стены, платформы)
  (Анкерные) шпунтовые стены
  Котлованы (с опорами и без них)
  Давление зерна на стены силосов и бункеров
Бетонная плита
Осадка
Струт
Валовая балка
Эквивалентная поверхность
Модель сохраняющегося силоса
Линейная модель
Модель Янссена
контент

## Slide 5: Введение
Распределение и величина бокового давления грунта зависит от множества факторов, например :
  Параметры прочности на сдвиг удерживаемого грунта
  Высота денивелирующей/подпорной стенки и наклон поверхности раздела стенки и засыпки
  Наклон поверхности (засыпки) за стеной
  Сцепление/трение на границе раздела стена-грунт
  Характер движения стены в зависимости от характера бокового давления

## Slide 6: Коэффициент бокового давления земли
Боковое давление земли в состоянии покоя
На некоторой глубине однородного природного грунта отношение h’/v’ (эффективное горизонтальное напряжение h’ и эффективное вертикальное напряжение v’) постоянная величина, известная как коэффициент давления земли в состоянии покоя (K0).
в состоянии K0 боковые деформации отсутствуют
Наземный уровень

## Slide 7: Боковое давление земли в состоянии покоя
Для нормально консолидированных глин и зернистых почв ( Джаки, 1944 г.):
Для гранулированных почв ( Мэйн и Кулхави, 1982 г..):
Для нормально консолидированных связных грунтов ( Масаарч, 1979 г.):
Для переконсолидированных глин :
K0 = 1 – sin ’
K0, сверхконсолидированный = K0, нормально консолидированный OCR0.5
K0 = (1-sin)  OCR∙sin
K0 = 0,44 + 0,42 (Ip(%)/100)
Теории бокового давления Земли

## Slide 8: Активное и пассивное земное давление
Стена удаляется от почвы - активное состояние
Стена косит в сторону почвы - пассивное состояние
В большинстве подпорных стен движение может происходить путем перевода или, чаще всего, путем вращения относительно дна.
Стена движется в направлении грунта
Стена удаляется от грунта

## Slide 9: Активное и пассивное земное давление
Активное разрушение: активные клиновидные формы -> активное напряжение
Пассивное разрушение: пассивные клиновидные формы -> пассивное напряжение
активный клин
пассивный клин

## Slide 10: Активное и пассивное земное давление
Если боковая деформация в грунте равна нулю, то соответствующее боковое давление является давлением грунта в состоянии покоя (случай до строительства)
В случае активного состояния грунт действует на стену, а в случае пассивного состояния стена действует на грунт
Для развития активного или пассивного состояния стена должна двигаться! Если стена не движется (нулевая боковая деформация), существует промежуточное напряжение - давление грунта в состоянии покоя.
С точки зрения экономической эффективности, подпорные конструкции проектируются для противостояния активному давлению - поэтому им должно быть позволено двигаться.
Маловероятно, что стена будет спроектирована так, чтобы вдавливаться в грунт и мобилизовать все пассивное давление грунта.
Обычно пассивное давление грунта создается анкерными плитами/блоками, встроенными в грунт, где анкер втягивает их в грунт для создания пассивного сопротивления.

## Slide 11: Активное и пассивное земное давление
Изменение величины бокового давления земли при наклоне стены
  Для развития активного/пассивного состояния - для состояния пластического равновесия (вращения или перевода) должно произойти уступчивое движение стенки.
  Необходимое количество движения зависит от :
    Тип почвы (песок, глина...)
    Плотность почвы (рыхлая, плотная)
    Давление (активное, пассивное)
Active state
Passive state
K0 Состояние
и
Типовые значения
Тип почвы
Рыхлый песок
Плотный песок
Мягкая глина
Жесткая глина
Активное состояние
Давление в состоянии покоя
Активное давление
наклон стены
наклон стены
Пассивное давление
земное давление

## Slide 12: Теории бокового давления Земли
С конца 17 века было разработано множество теорий для расчета давления на грунт. Две наиболее популярные и используемые для расчета активного и пассивного давления на грунт - это :
  Теория Ранкина (предполагает отсутствие трения стенка-почва)
  Теория Кулона (учитывает трение стенка-почва)
Они называются классическими теориями бокового давления грунта.
В обоих случаях требуется, чтобы грунтовый массив (или его определенные части) находился в состоянии пластического равновесия - грунтовый массив находится на грани разрушения - разрушение определяется как состояние напряжения, которое удовлетворяет критерию Мора-Кулона.

## Slide 13: Теория земного давления Ранкина
Ранкин (1857) анализирует напряженное состояние грунта в состоянии пластического равновесия
Разработана на основе анализа полубесконечного "рыхлого гранулированного" грунта, в котором грунт однороден
Использование напряженного состояния почвенной массы для определения бокового давления на стену без трения
Гладкая стена
Вертикальная стена
Горизонтальная поверхность грунта
Однородный грунт
Ранкин, Уильям Джон
(1820-1872)

## Slide 14: Активное давление (гранулированная почва)
Напряжения в элементах грунта „A”:
  вертикальное геостатическое напряжение : v’ = z
  горизонтальное напряжение, если первоначально не происходит бокового движения : h0’=K0 v’ = K0 z
По мере удаления стены от грунта,
  v’ остаётся прежним;
  h’ уменьшается до тех пор, пока не произойдет сбой
По мере удаления стены от грунта развивается активное состояние - происходит активное разрушение, приводящее к активному давлению :
  Где: KA коэффициент активного давления (Ранкин):
Для связного грунта :
Сбой происходит при
к горизонтали
Огибающая кривая разрушения
Изначально (состояние K0)
Сбой (активное состояние)
активное
активное земное давление
снижение

## Slide 15: Пассивное давление (гранулированный грунт)
Напряжения в элементах грунта „B”:
  Изначально (состояние K0)
По мере продвижения стены к грунту,
  v’ остаётся прежним;
  h’ увеличивается до тех пор, пока не произойдет сбой
По мере продвижения стены к почве развивается пассивное состояние - происходит пассивное разрушение, приводящее к пассивному давлению :
  Где: KP - коэффициент пассивного давления (Ранкин):
Для связного грунта :
пассивное земное давление:
пассивное
Изначально (состояние K0)
Сбой (активное состояние)
Сбой происходит при
к горизонтали
Огибающая кривая разрушения
пассивное
повышение

## Slide 16: Теория земного давления Ранкина
Получение выражения для KA
=
=
Коэффициент Ранкина активного давления земли
Огибающая кривая разрушения
Огибающая кривая разрушения
Изначально (состояние K0)
Сбой (активное состояние)
Круг Мора при отказе
активное
активное земное
давление:
снижение
В состоянии покоя Давление Земли

## Slide 17: Теория земного давления Ранкина
Получение выражения для KP
=
=
Коэффициент Ранкина пассивного давления на грунт
Изначально (состояние K0)
Сбой (активное состояние)
Огибающая кривая разрушения
Огибающая кривая разрушения
активное земное
давление:
снижение
В состоянии покоя Давление Земли
Пассивное состояние Ранкина

## Slide 18: Теория земного давления Ранкина
Из круга Мора плоскости разрушения - плоскости скольжения делают  (45+/2) угол в градусах с направлением главной основной плоскости - горизонтальной
Масса почвы в состоянии пластического равновесия ограничена плоскостью BC'
Почва внутри зоны ABC' имеет одинаковую горизонтальную деформацию везде. = La/La
Из круга Мора плоскости разрушения - плоскости скольжения делают  (45-/2) угол в градусах с направлением главной основной плоскости - горизонтальной
Масса почвы в состоянии пластического равновесия ограничена плоскостью BC''
Почва внутри зоны ABC'' имеет везде одинаковую горизонтальную деформацию = Lp/Lp
Плоскости отказа - Активное состояние
Плоскости отказа - Пассивное состояние
Ориентация плоскостей разрушения
Распределение плоскостей скольжения в почвенном массиве

## Slide 19: Теория земного давления Кулона
Кулоновское предположение о трении между стеной и грунтом, также учитывается наклон засыпки β , наклон задней стенки по отношению к вертикали α, и угол трения δ между стеной и удерживаемым грунтом.
используются следующие допущения :
  Почва изотропная и однородная
  Поверхность разрушения представляет собой плоскую поверхность
  Клин разрушения представляет собой жесткое тело
  Поверхность давления - плоская поверхность
  На поверхности давления существует пристенное трение
  Разрушение является двумерным и
  Грунт не имеет связности
коэффициент активного давления на грунт, Ka:
коэффициент пассивного давления на грунт, Kp:
Шарль-Огюстин де Кулон (1736-1806 гг.)

## Slide 20: Теория земного давления Кулона
 может быть определена в лаборатории (испытание на прямой сдвиг)
Из-за трения стенок форма поверхности разрушения искривлена, но теория предполагает плоскую поверхность.
  для активного случая кривизна мала -> малая ошибка
  Для пассивного случая также мал, но для </3, при больших значениях ошибка становится относительно большой
Теория Кулона (в общем случае) недооценивает активное давление и переоценивает пассивное давление (противоположно теории Ранкина)
Для ===0 дает результаты, идентичные результатам теории Ранкина
Точка приложения активной тяги не указана, но предполагается, что это H/3
Угол трения грунта
Угол трения грунта

## Slide 21: Распределение земного давления
PA and PP - результирующие активные и пассивные нагрузки на стену
Активный клин
Пассивный клин
Активное давление
Пассивное давление

## Slide 22: Распределение земного давления
PA and PP - результирующие активные и пассивные нагрузки на стену (площадь диаграмм активного и пассивного давления))
Точка приложения : H/3, h/3

## Slide 23: Распределение земного давления
Связной грунт, нагрузка на активную и пассивную стороны
  Связность (постоянная с глубиной) - уменьшает активное доверие, увеличивает пассивное
  Надбавка (постоянная с глубиной) - увеличивает как активное доверие (неблагоприятное), так и пассивное доверие
Надбавка
Связность
Пассивное давление
Активное давление
Связность
Надбавка

## Slide 24: Распределение земного давления
Частично погруженный грунт: давление на грунт выше GWT рассчитывается с помощью , ниже GWT с ’, давление воды действует как гидростатическое давление (при отсутствии потока предполагается)
Удельный вес грунта
Уровень грунтовых вод
Насыщенный удельный вес грунта
Область
Область
Области

## Slide 25: Распределение земного давления
Слоистый грунт
скачки в коэффициентах давления в различных слоях грунта

## Slide 26: Проектирование подпорных стен - внешняя устойчивость
Анализ устойчивости подпорной стены как жесткого тела
Защита от :
  Скольжение вдоль основания :
  Переворачивание относительно носка:
= угол трения грунт-стена  0.5 – 0.7 
Вращение
Общий вес стены
Точка вращения
Скольжение по основанию

## Slide 27: Проектирование подпорных стен - внешняя устойчивость
Глобальная стабильность
  проверка глобальной устойчивости с подпорной стеной, принятой за жесткое тело
Первоначальный уровень грунта
Поверхность провала грунта

## Slide 28: Проектирование подпорных стен - внешняя устойчивость
Контактные напряжения (эксцентриситет, несущая способность, проверка расчетов):
макс/мин = P/A  M/W = P(1/A  e/W)
Несущая способность (в случае наклонной нагрузки)
Rd/A’= c Nc dc ic + 0.5  B N i +  D Nq dq iq
Осадка/дифференцированные осадки
Чрезмерное оседание носка
Высокое давление на носок
Обратная засыпка
Обратная засыпка
Подстилающие пласты из сжимаемого материала, такого как глина или торф
Чрезмерное оседание пяточной зоны (от обратной засыпки)
покрытие носка
обратная засыпка

## Slide 29: Справочная информация
Г. Н. Смит и Ян Г. Н. Смит Элементы механики грунтов, 7-е издание, Издательство Блэквелл, США [Электронная библиотека]
Браджа М. Дас Основы геотехнического строительства, третье издание, CL Engineering, США, 2007 г..